# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра Технологии металлов и конструирования

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Конструкционные и защитно-отделочные материалы»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки 23.05.01 – Наземные транспортно- технологические средства, специализация – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудования

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 2 зачетные единицы.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

- Конструкционные материалы. Способы упрочнения стальных деталей машин. Износостойкость деталей машин. Методы повышения износостойкости.

- Композиционные материалы. Пластмассы, резины.

- Лакокрасочные материалы. Грунтовки, шпатлевки и клеи

- Интерьерные материалы и безопасные стекла.

- Энергопоглощающие, световозвращающие материалы.

- Шумо- и виброзащитные материалы

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Вариант данных из таблицы определяется по последней цифре

Варианты заданий

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р,кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| n,об\мин | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| D1 ,мм | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 |
| D2 ,мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| B ,мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |

Пример выполнения контрольной работы

Определить максимальную величину износа на рабочих поверхностях колес открытой фрикционной цилиндрической передачи (рис. 1).

Рис.1. Расчетная схема передачи

Параметры передачи:

- Диаметры колес  и ;

- Ширина колес ;

- Передаваемая мощность на ведущем валу ;

- Частота вращения ведущего вала ;

- Коэффициент сцепления ;

- Коэффициент трения скольжения материала без смазки ;

- Модуль нормальной упругости ;

- Время работы ;

Рабочие поверхности колес обработаны круглым шлифованием (Ra=0,63) и приработаны. Величину допустимого износа принимаем: [h]=2,5мм.

Решение

  - Определение необходимой силы прижатия в передаче.

Для расчета необходимо определить вращающий момент :

Тогда необходимая сила прижатия в передаче равна:

.

  - Определение полуширины плоскости контакта

Вычислим приведенный радиус кривизны и приведенный модуль нормальной упругости:

;

.

Тогда найдем полуширину плоскости контакта:

.

2.3 Определение контактных напряжений

.

2.4 Определение интенсивности изнашивания колес передачи

Значения параметров шероховатости поверхностей деталей для приработанных чугунных поверхностей, обработанных круглым шлифованием: класс шероховатости – 8; ; ; ; ; ; .

Определим остальные параметры: коэффициент перекрытия контактных площадей - ; без учета влияния шероховатости поверхности на деформацию волн ; разрушающие напряжения при однократном растяжении  и коэффициент кривой фрикционной усталости  - , ; поправочный коэффициент к числу циклов до отделения с поверхности частиц износа ; молекулярная составляющая коэффициента трения .

Найдем интенсивность изнашивания колес передачи:

2.5 Определение толщины изношенного слоя ведущего  и ведомого  колес

- окружная скорость (качения) точек рабочей поверхности ведущего 1 колеса;

- окружная скорость (качения) точек рабочей поверхности ведомого 2 колеса (здесь  - относительная потеря скорости);

- передаточное число фрикционной передачи;

- частота вращения ведомого колеса.

Подставив полученные значения, получим:

Максимальная величина изношенного слоя . По нормам величина допустимого износа [h]=2,5мм, следовательно, условие соблюдается ().

2.6 Определение допустимого ресурса работы фрикционной передачи.

Допустимый ресурс работы ведущего колеса передачи определяется по формуле:

что больше заданного.

Заключение

В этой расчетно-проектировочной работе был проведен расчет максимальной величины износа на рабочих поверхностях колес открытой фрикционной цилиндрической передачи.

Максимальная величина изношенного слоя . Условие соблюдается (), значит, передача будет работоспособна в течение заданного срока службы.

Допустимый ресурс работы ведущего колеса передачи больше заданного, поэтому данная фрикционная цилиндрическая передача может работать больше заданного ресурса.

.

Форма промежуточного контроля

Вопросы к зачету

- Машиностроительные материалы.

- Конструкционная прочность деталей машин.

- Поверхностное упрочнение.

- Наплавка и напыление поверхности деталей.

- Трение и износ рабочих поверхностей деталей.

- Фрикционные и антифрикционные материалы.

- Методы повышения износостойкости деталей

- Композиционные материалы: структура и состав композиционных материалов

- Гибридные, упрочненные композиционные материалы

- Композиционные материалы на неметаллической основе

- Состав и свойства пластмасс, термопластичные и термореактивные пластмассы.

- Состав и свойства резин, строение, область применения.

- Лакокрасочные материалы: эмали, краски и прозрачные лаки.

- Грунтовки, разбавители, растворители, шпатлевки, клеи: виды, свойства, область применения.

- Интерьерные материалы и безопасные стекла.

- Энергопоглощающие, световозвращающие материалы.

- Шумо- и виброзащитные материалы

Оформление письменной работы согласно МИ -01-02-2018

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник / Арзамасов Владимир Борисович [и др.]; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2011. - 448 с.

2. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник / Колесов Святослав Николаевич, Колесов Игорь Святославович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высш. шк., 2007. - 535 с.

3. Рогов В.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Штамповочное и литейное производство: Учебник / Рогов Владимир Александрович; Рогов В.А., Позняк Г.Г. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 330 с.

4. Корытов М.С. Технология конструкционных материалов: Учебное пособие / Корытов Михаил Сергеевич; Корытов М.С. - под ред. - 2-е изд. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 234 с.

Дополнительная литература

## 1. Кулинич Л.П. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие: в 2 т. Т.1 / Кулинич Лев Петрович, Кулинич Татьяна Алексеевна. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 312 с.

## 2. Кулинич Л.П. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие: в 2 т. Т.2 / Кулинич Лев Петрович, Кулинич Татьяна Алексеевна. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 356 с.

## 3. Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.]; отв. ред. Г. П. Фетисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 384 с.

## 4. Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.]; отв. ред. Г. П. Фетисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 389 с.

Ведущий преподаватель                                         А.И.Хоботов

Заведующий кафедрой                                            А.Н. Власов