# МИНИСТЕРСТВО науки и высшего образования РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с ускоренным сроком обучения)

по «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.01

# Теплоэнергетика и теплотехника___

# код и наименование направления подготовки (специальности)

| Вид занятий | Распределение по семестрам | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 6 семестр | 7 семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая трудоемкость | 72 | 108 | 180 |
| Аудиторные занятия, в т.ч. | 8 | 8 | 16 |
| Лекции | 4 | 4 | 8 |
| Практические занятия | 4 | 4 | 8 |
| Семинары |  |  |  |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| Самостоятельная работа студентов | 56 | 92 | 148 |
| Курсовой проект или работа |  |  |  |
| Форма итогового контроля | зачет | экзамен |  |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 2 | 3 | 5 |

Краткое содержание курса

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» является специальной дисциплиной, относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Курс предполагает, что студенты получили предварительно необходимую теоретическую и практическую подготовку при изучении основных теплоэнергетических дисциплин: «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Гидрогазодинамика». Изучаемые темы:

- Введение. Нормативно-законодательная база энергосбережения. Энергоаудит.

- Критерии и методики оценки энергоэффективности. Энергобалансы.

- Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии

- Энергосбережение в системах тепло- и электропотребления.

- Энергоменеджмент. Финансирование энергосбережения.

Семестр 6

В 6 семестре предполагается подготовка реферата. Тема выбирается из нижеприведенного списка по последней цифре зачетной книжки.

Темы рефератов по дисциплине

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»

- Критерии и методики оценки энергоэффективности тепловых сетей;

- Критерии и методики оценки энергоэффективности ТЭЦ;

- Критерии и методики оценки энергоэффективности тепловых потребителей (здания, системы ОВ и ГВС);

- Экономические критерии и методики оценки энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения;

- Показатели эффективности инвестиционных проектов по энергосбережению (дисконтированные показатели; показатели, не требующие дисконтирования);

- Мероприятия по повышению энергоэффективности ТЭЦ (не менее 5 мероприятий);

- Мероприятия по повышению энергоэффективности транспорта тепловой энергии (не менее 5 мероприятий);

- Мероприятия по повышению энергоэффективности водогрейных котельных (не менее 5 мероприятий);

- Мероприятия по оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения с целью повышения энергоэффективности;

- Экологические критерии оценки энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения;

Минимальное количество публикаций (статей) для анализа – 7 шт. Ссылки на публикации указываются по тексту реферата в квадратных скобках. Журналы из вышеуказанных и только за последние 5 лет.

Рекомендуемые журналы:

- Промышленная энергетика;

- Теплоэнергетика;

- Энергосбережение;

- АВОК;

- Энергосбережение и водоподготовка;

- Энергобезопасность и энергосбережение;

- Энергетик;

- Новости теплоснабжения;

- Экономика региона;

- Экономика в промышленности.

Форма контроля в 6 семестре - зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

- Основные стимулы энергосбережения.

- Энергоэффективность. Критерий (показатель) энергоэффективности.

- Назначение и виды критериев энергоэффективности связанных с потреблением энергоресурсов.

- Классификация тепловой нагрузки.

- Основные ступени и способы регулирования в водяных тепловых сетях.

- Оценка энергоэффективности ТЭЦ.

- Оценка энергоэффективности котельных (пар, вода).

- Оценка энергоэффективности тепловых сетей.

- Оценка энергоэффективности тепловых потребителей.

- Энергоаудит. Стадии и предпосылки энергоаудита.

- Нормативно-правовая база энергоаудита.

- Нормативно-техническая база энергоаудита.

- Виды обследований потребителей энергоресурсов.

- Виды замеров при выполнении инструментального обследования.

- Требования к портативным приборам для энергоаудита.

Семестр 7

В 7 семестре предусматривается выполнение контрольной работы. Вариант выбирается из нижеприведенного списка по последней цифре зачетной книжки.

Контрольная работа. Контрольная работа в себя включает 2 теоретических вопроса и 1 задачу.

Вариант 0

Теоретические вопросы:

- Критерии и методики оценки энергоэффективности тепловых сетей;

- Критерии и методики оценки энергоэффективности ТЭЦ;

Задача:

Определить расход инфильтрирующегося воздуха Gi  в помещение. Площадь окон F1 = 10 м2. Площадь наружных стен F2 = 20 м2. Высота здания (от поверхности земли до верха карниза) Н = 2,2 м. Расчетная температура: внутреннего воздуха  = 18 0С, наружного воздуха  = – 38 0С.

Вариант 1

Теоретические вопросы:

- Критерии и методики оценки энергоэффективности тепловых потребителей (здания, системы ОВ и ГВС);

- Экономические критерии и методики оценки энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения;

Задача:

Определить расход инфильтрирующегося воздуха Gi  в здание. Площадь окон F1 = 50 м2. Площадь наружных стен F2 = 150 м2. Площадь неплотностей в наружных ограждениях F3 = 3 м2. Высота здания (от поверхности земли до верха карниза) Н = 3 м. Расчетная температура: внутреннего воздуха  = 18 0С, наружного воздуха  = – 38 0С.

Вариант 2

Теоретические вопросы:

- Мероприятия по оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения с целью повышения энергоэффективности;

- Экологические критерии оценки энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения;

Задача:

Подобрать элеватор типа ВТИ, определить для него диаметр сопла и требуемый расчетный напор перед элеватором административного здания. Длина здания 100 м, ширина 15 м, высота 15 м. Расчетная температура: внутреннего воздуха  = 18 0С, наружного воздуха  = – 38 0С (климатические условия г. Читы). Расчетный температурный график: в теплосети 120/70 0С, в системе отопления 95/70 0С. Расчетная потеря давления в системе отопления Δp0 = 1 м.вод.ст. Фактическое располагаемое давление перед элеватором Δpфэ = 25 м.вод.ст.

Вариант 3

Теоретические вопросы:

- Концепция интенсивного энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения;

- Анализ энергоэффективности от автоматизации теплового пункта системы отопления административного, промышленного и жилого зданий.

Задача:

Определить необходимый диаметр дроссельной шайбы dш для системы отопления здания. Расчетная тепловая нагрузка системы отопления Qо = 250 кВт. Расчетный температурный график 90/70 0С. Расчетная потеря давления в системе отопления Δpр = 1 м.вод.ст. Располагаемый напор на тепловом вводе Δ рв = 10 м.вод.ст.

Вариант 4

Теоретические вопросы:

- Сравнительный анализ традиционной системы отопления (с конвективными отопительными приборами) и системы водяного напольного отопления помещений.

- Анализ результатов энергоаудита потребителей энергоресурсов. Энергетический паспорт потребителя энергоресурсов (согласно приказа Минэнерго России).

Задача:

Определить необходимый диаметр дроссельной шайбы dш для системы ГВС здания. Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС Qгвс = 150 кВт. Расчетный температурный график 90/70 0С. Расчетная потеря давления в теплообменнике Δpу = 5 м.вод.ст. Потеря напора в сети до теплообменника

Δ рс = 2 м.вод.ст. Располагаемый напор на тепловом вводе Δ рв = 15 м.вод.ст.

Вариант 5

Теоретические вопросы:

- Методы определения величины инфильтрации наружного воздуха (фактическое и расчетное значение) в помещения и мероприятия по ее снижению.

- Коммерческий учет потребления в системах теплоснабжения. Типы применяемых приборов учета.

Задача:

Определить расход инфильтрирующегося воздуха Gi  в помещение на 3 этаже 7 этажного здания. Площадь окон F1 = 9 м2. Площадь наружных стен F2 = 15 м2. Разность между давлениями (рi=10 Па. Расчетная температура: внутреннего воздуха  = 23 0С, наружного воздуха  = – 38 0С. Определить расход теплоты Qi на нагрев инфильтрирующегося воздуха.

Вариант 6

Теоретические вопросы:

- Критерии и методики оценки энергоэффективности тепловых потребителей (здания, системы ОВ и ГВС);

- Экономические критерии и методики оценки энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения;

Задача:

Определить эффективное термическое сопротивление воздушного зазора , если известно приведенное сопротивление теплопередаче конструкции стены с утешителем =2,8. Коэффициент теплообмена в воздушном зазоре =12 . Расчетная температура tн=-38 0С; = 22 0С; tзаз=-370С.  Коэффициенты  теплоотдачи αн=23 Вт/м2 °С; αв=8 Вт/м2 °С.

Вариант 7

Теоретические вопросы:

- Мероприятия по оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения с целью повышения энергоэффективности;

- Экологические критерии оценки энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения;

Задача:

Подобрать элеватор типа ВТИ, определить для него диаметр сопла и требуемый расчетный напор перед элеватором административного здания. Длина здания 100 м, ширина 15 м, высота 15 м. Расчетная температура: внутреннего воздуха  = 18 0С, наружного воздуха  = – 38 0С (климатические условия г. Читы). Расчетный температурный график: в теплосети 120/70 0С, в системе отопления 95/70 0С. Расчетная потеря давления в системе отопления Δp0 = 1 м.вод.ст. Фактическое располагаемое давление перед элеватором Δpфэ = 25 м.вод.ст.

Вариант 8

Теоретические вопросы:

- Концепция интенсивного энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения;

- Анализ энергоэффективности от автоматизации теплового пункта системы отопления административного, промышленного и жилого зданий.

Задача:

Подобрать регулирующий клапан c электроприводом (Danfoss) для системы ГВС. Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС Qгвс = 150 кВт. Потери давления в теплообменнике ГВС Δpу = 5 м.вод.ст. Давление в подающем трубопроводе рп = 8 кгс/см2. Давление в обратном трубопроводе ро = 5,5 кгс/см2. Клапан установлен на подающем трубопроводе с максимальной температурой 150 0С и давлением 10 кгс/см2. Температурный график в зоне срезки температурного графика 75/45 0С.

Вариант 9

Теоретические вопросы:

- Сравнительный анализ традиционной системы отопления (с конвективными отопительными приборами) и системы водяного напольного отопления помещений.

- Анализ результатов энергоаудита потребителей энергоресурсов. Энергетический паспорт потребителя энергоресурсов (согласно приказа Минэнерго России).

Задача:

Подобрать регулирующий клапан c электроприводом (Danfoss) для калориферной установки. Расход сетевой воды через установку Gр =  10 м3/ч. Потери давления в калорифере Δpу = 3 м.вод.ст. Давление в подающем трубопроводе рп = 7 кгс/см2. Давление в обратном трубопроводе ро = 5 кгс/см2. Клапан установлен на подающем трубопроводе с максимальной температурой 150 0С и давлением 10 кгс/см2.

Форма контроля в 7 семестре - экзамен.

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену:

- Энергоаудит. История энергоаудита. Замеряемые и анализируемые параметры при выполнении энергоаудита зданий.

- Энергоаудит. История энергоаудита. Замеряемые и анализируемые параметры при выполнении энергоаудита систем отопления.

- Энергоаудит. История энергоаудита. Замеряемые и анализируемые параметры при выполнении энергоаудита тепловых сетей.

- Энергоаудит. История энергоаудита. Замеряемые и анализируемые параметры при выполнении энергоаудита котельных.

- Энергоаудит. История энергоаудита. Замеряемые и анализируемые параметры при выполнении энергоаудита систем ГВС.

- Виды энергобалансов промышленных предприятий.

- Общий энергобаланс промышленного объекта.

- Расчет теплопотребления зданий по удельным тепловым характеристикам.

- Стационарная теплопередача через ограждения.

- Тепловой баланс помещения.

- Теплопоступления в помещения.

- Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений.

- Потери теплоты за счет инфильтрации наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений.

- Определение потерь тепла с утечкой в тепловых сетях.

- Определение гидравлических потерь в тепловых сетях.

- Назначение учета энергетических ресурсов. Энергетические ресурсы и приборы для их учета.

- Состав и функции приборов учета энергетических ресурсов. Тепловычислитель.

- Классификация расходомеров приборов учета тепловой энергии.

- Учет тепловой энергии у потребителя теплоты.

- Водоструйный элеватор. Назначение и методика расчета элеватора.

- Сравнительная характеристика пластинчатого и кожухотрубного теплообменников для систем теплоснабжения. Ориентировочная стоимость пластинчатых теплообменников.

- Характеристики тепловой изоляции для СЦТ. Выбор вида теплоизолятора.

- Методика подбора регулирующих клапанов для систем теплоснабжения.

- Автоматизация систем ГВС. Составляющие энергосберегающего эффекта. (2 схемы ЭР и РПД).

- Автоматизация калориферных установок. Составляющие энергосберегающего эффекта. (2 схемы ЭР и РПД).

- Автоматизация теплового пункта (отопление и ГВС). Составляющие энергосберегающего эффекта. (2 схемы ЭР и РПД).

- Применение балансировочных клапанов в системах отопления.

- Энергосбережение в системах освещения.

- Элементы и схема функционирования целевого энергетического мониторинга (ЦЭМ).

- Составляющие ЦЭМ.

- Энергоменеджмент. Схема энергоменеджмента на промышленном предприятии.

- Использование показателей и программное обеспечение ЦЭМ.

- Некоторые механизмы финансирования энергосберегающих проектов.

- Источники финансирования энергосберегающих проектов.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

## Основная литература

- Середкин, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А.А. Середкин, М.С. Басс. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 124 с.

## Дополнительная литература

- Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев и др.; под ред. А.В. Клименко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. - 424 с.: ил.

- Данилов Н.И. Основы энергосбережения: учебник / Н.И. Данилов, Я.М. Щелков; под ред. Н.И. Данилова. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 564 с.

- Энергосбережение на промышленных предприятиях: учеб. пособие / под ред. проф. М.И. Яворского. – Томск: Изд-во ТПУ, 2000. – 134 с.

- Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон [от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ] // Российская газета от 27.11.2009 г.

- Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.: ил.

- Наладка систем централизованного теплоснабжения: Справ. Пособие /И.М. Сорокин, А.И.Кузнецов, М.Л. Александров и др. - М.: Стройиздат, 1979. - с: ил.

- Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию /И.В. Беляйкина, В.П. Витальев и др.; Под ред. Н.К. Горомова, Е.П. Шубина. - M: Энергоатомиздат, 1988. - 376 с: ил.

## Собственные учебные пособия

Середкин, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А.А. Середкин, М.С. Басс. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 124 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## Нет

*Указываются базы данных, информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Преподаватель ___________ ФИО

подпись

Заведующий кафедрой ___________ ФИО

подпись