МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет «Строительства и экологии»

Кафедра « Математики  и  черчения»

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

(с полным сроком обучения и с ускоренным сроком обучения)

по дисциплине « Инженерная графика»

для направления подготовки (специальности) 08.03.01. «Строительство»

специальности СП– «Промышленное и гражданское строительство»

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 3 зачетных единицы

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля:

во 2 семестре - дифференцированный зачёт.

Краткое содержание курса

Раздел – «Инженерная графика», 2 семестр:

Конструкторская документация. Оформление чертежей: ГОСТ 2.301-68 «Форматы». ГОСТ 2.302-68 «Масштабы». ГОСТ 2.303-68 «Линии чертежа». ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные».

Проекционное черчение: ГОСТ 2.305-2008 «Изображения». Виды: основные, дополнительные, местные. Разрезы: простые, сложные, местные.

ГОСТ 2.307-2011 «Нанесение размеров».

ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции»: Прямоугольная изометрия, прямоугольная  диметрия.

Резьба. Классификация. Параметры резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Резьба метрическая, трубная цилиндрическая. Обозначение резьбы на чертежах. Соединение болтом, шурупом, трубное  соединение.

Общие  сведения о строительных чертежах. Конструктивные элементы  зданий. Планы, фасады, разрезы. Лестница, графическая  разбивка  лестницы.

Семестр 2

Форма текущего контроля

Контрольная работа № 1

Контрольная работы выполняется в виде РГР (расчётно-графическое задание) – самостоятельная работа студента по индивидуальному заданию. Работа может быть выполнена как в «ручном», так и в «машинном» варианте в графическом редакторе «Компас – график». Содержание контрольной работы берут у методиста кафедры ЧиНГ (ауд.  Э-304) или на сайте ЗабГУ в разделе «Заочное обучение». Номер варианта определяется  по номеру списка студента  в ведомости.

Студенты выполняют контрольную работу с последующей защитой.

Итоговым контролем знаний является дифференцированный  зачет, который студент сдает в летнюю сессию.  Допуском к зачету является зачтенная контрольная работа и выполнение тестов на практических занятиях по темам курса. Темы: «Виды», «Разрезы». Тест-билет содержит 10 вопросов, каждый вопрос оценивается в 0,5 балла. .

« Резьба» . Тест-билет содержит  3 вопроса. Вопросы оцениваются  в  2, 3, 10 баллов. ( итого 15 баллов).

Содержание контрольной работы во 2 семестре:

Методические рекомендации по выполнению заданий:

Графические работы выполняются на форматах А3 оформленных рамкой чертежа и штампом «Основная надпись» по форме №1 ГОСТ 2.106-2006. Ориентация формата – горизонтально. В маркировке чертежа указывается учебное заведение, номер контрольной работы, номер варианта, номер листа в контрольной работе, наименование изучаемого раздела (например, ЗабГУ 01 05 01 ИГ, где 01 – контрольная работа №1; 05 – вариант № 5; 01 – первый лист контрольной работы;И Г – раздел «Инженерная графика»).

Работы выполняются и оформляются согласно ГОСТам ЕСКД: ГОСТ 2.301-68 «Форматы», ГОСТ 2.302-68 «Масштабы», ГОСТ 2.303-68 «Линии», ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные», ГОСТ 2.305-2008 «Изображения», ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции», ГОСТ 2.307-2011 «Нанесение размеров».

Резьба.  Обозначение  резьбы  ГОСТ 2.311 – 68. Резьба метрическая,  трубная  цилиндрическая.  Разъемные  соединения. Болт ГОСТ 7798 -70, соединение болтом. Шурупы,  соединение  шурупом. Соединения трубопроводов.

Архитектурно – строительные чертежи  зданий  и  сооружений. Планы,  разрезы,  фасады. Условные  графические  изображения  элементов  зданий  и  сооружений.  ГОСТ  2.306 – 68, - «Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах», ГОСТ 21. 501 – 2011 – «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений », ГОСТ  Р 21. 1101–2013- «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Для выполнения контрольной работы рекомендуется использовать учебные пособия для студентов-заочников:

Никульшина Н. Я .  Проектно-конструкторские чертежи для  строителей:  учеб. пособие / Н. Я.  Никульшина,Е. В. Масалова.  - Чита: ЗабГУ,  2014г. -216 с.

Альстер Т.М. Изделия и соединения: учебное пособие. -/ Т. М. Альстер.- Чита: ЧитГУ, 2010. – 177 с.

Задания для выполнения контрольной работы №1  во 2

семестре для листов 1, 2,3,4.

- По наглядному изображению детали выполнить три основных вида  формат А3. Образец выполнения работы см. рис. 1.

- По двум проекциям детали построить недостающую третью проекцию. Выполнить полезные разрезы формат А3.  Образец выполнения  работы см. рис. 2.

- Выполнить аксонометрическое изображение детали с вырезом четверти по второму заданию формат А3. Образец выполнения работы см. рис. 3.

- По двум проекциям бревна построить недостающую третью проекцию. Выполнить заданные сечения и аксонометрическое изображение бревна (прямоугольную диметрию) формат А3. Образец выполнения работы см. рис. 4.

Студенты  профиля « Автомобильные  дороги  и  аэродромы»  задание  по 4-му  листу  не выполняют.

Все задания выполняются на формате А3 вначале карандашом в тонких линиях, затем после подписи преподавателя к обводке чертеж оформляется в соответствии с ГОСТами ЕСКД. Варианты заданий приведены в приложении А 1, А2, А3.

Рис.1   Образец  выполнения  листа « Виды»

Рис.2  Образец  выполнения  листа « Разрезы»

Рис.3  Образец  выполнения  листа « Аксонометрия»

Рис.4  Образец  выполнения  листа « Бревно»

Приложение

Приложение А1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант  7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Приложение А2

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Приложение А3

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Объем и содержание графической работы  лист 5

- Выполнить соединения труб фитингом – муфтой, тройником, угольником. Варианты заданий представлены в прил. Б1.

- Выполнить соединение двух деталей болтом. Болт подобрать по ГОСТу 7798 – 70 для отверстия указанного в каждом варианте задания. Проставить размеры. Варианты заданий представлены в прил. Б2.

- Выполнить соединение шурупом. Варианты заданий представлены в  прил. Б3.

Все задания выполняются на одном формате А3 карандашом. Пример выполнения задания дан на рис. 5.

Рис. 5  Образец  выполнения листа « Изделия  и  соединения»

Приложение Б.

Таблица Б1

Исходные данные для выполнения трубного соединения

| Номер варианта | Соединение трубное |
| --- | --- |
|  | усл. проход Dy | обозначение, дюйм | вид фитинга |
| 1 | 15 | ½ | Угольник прямой ГОСТ 8946-75 |
| 2 | 20 | ¾ |  |
| 3 | 25 | 1 |  |
| 4 | 32 | 1 ¼ |  |
| 5 | 50 | 2 |  |
| 6 | 40 | 1 ½ |  |
| 7 | 80 | 3 | Муфта прямая длинная ГОСТ 8955-75 |
| 8 | 15 | ½ |  |
| 9 | 20 | ¾ |  |
| 10 | 70 | 2 ½ |  |
| 11 | 80 | 3 |  |
| 12 | 25 | 1 |  |
| 13 | 50 | 2 |  |
| 14 | 10 | 3/8 | Тройник прямой ГОСТ 8948-75 |
| 15 | 32 | 1¼ |  |
| 16 | 40 | 1½ |  |
| 17 | 70 | 2½ |  |
| 18 | 50 | 2 |  |
| 19 | 20 | ¾ |  |
| 20 | 25 | 1 |  |

Приложение  Б2

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Приложение  Б3

Таблица  Б 3

Исходные данные для соединения шурупом, мм

| Номер варианта | d | С | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 2 | 8 | 10 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 3 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 4 | 8 | 12 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 5 | 8 | 10 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 6 | 6 | 10 | Прил.Б3. Табл. Б3.1 |
| 7 | 6 | 10 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 8 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 9 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.1 |
| 10 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 11 | 8 | 10 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 12 | 10 | 12 | Прил. Б3. Табл. Б3.1 |
| 13 | 10 | 12 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 14 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |
| 15 | 8 | 6 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 16 | 10 | 12 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 17 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.2 |
| 18 | 6 | 7 | Прил. Б3. Табл. Б3.1 |
| 19 | 8 | 8 | Прил. Б3. Табл. Б3.1 |
| 20 | 10 | 12 | Прил. Б3. Табл. Б3.3 |

Таблица Б3.1

Шурупы с полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 |
| Внутренний диаметр резьбы d1, не более | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 |
| Шаг резьбы р | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Диаметр головки D | номинальный | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 0,2 | 11,0 | 14,6 | 18,0 |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 | -0,43 |
| Высота головки без сферы К , не более | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Высота сферы f ≈ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Радиус сферы R1 ≈ | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 6,8 | 8 | 9,4 | 12 | 15 | 19 |
| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 |
| Ширина прямого шлица п | не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
|  | не менее | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| Глубина прямого шлица t | не более | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
|  | не менее | 0,64 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |
| Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр крестообразного шлица h, не более | - | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 7,3 | 8,7 | 11,2 |
| Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 6,1 |
| Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,5 | 6,8 |
|  | не менее | - | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 5,0 | 6,3 |

Таблица Б3.2

Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80

| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 |
| Внутренний диаметр резьбы d1, не более | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 |
| Шаг резьбы р | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Диаметр головки D | номинальный | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
|  | пред. откл. js15 | ±0,24 | ±0,29 | ±0,36 | ±0,42 |
| Высота головки К | номинальный | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 |
|  | пред. откл. js15 | ±0,20 | ±0,24 | ±0,29 |
| Радиус сферы R1 ≈ | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 16,0 |
| Ширина прямого шлица t | не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
|  | не менее | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| Глубина прямого шлица t | не более | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,74 | 4,24 |
|  | не менее | 0,45 | 0,75 | 0,90 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,26 | 3,76 |
| Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр крестообразного шлица т | - | 2 | 2,6 | 3,0 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 1,0 | 8,2 | 10,6 |
| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,6 |
| Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 6,3 |
|  | не менее | - | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 5,8 |
| Радиусы под головкой | R не более | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
|  | d0 не менее | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |

Таблица Б3.3

Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80

| Диаметр шурупа d | номинальный | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 |
| Внутренний диаметр резьбы d1, не более | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 |
| Шаг резьбы р | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Диаметр головки D | номинальный | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 |
|  | пред. откл. h14 | -0,25 | -0,30 | -0,36 | -0,43 |
| Высота головки К , не более | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина прямого шлица п | не более | 0,6 | 0,10 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
|  | не менее | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| Глубина прямого шлица t | не более | 0,5 | 0,6 | 0,73 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
|  | не менее | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр крестообразного шлица т | - | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 |
| Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 |
| Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | 1,2 | 1,55 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 |
|  | не менее | - | 0,9 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,9 |

Объем и содержание графической работы - лист 6

- Выполнить план жилого здания в масштабе 1:100.

План здания в приложении « В» носит схематический характер. При выполнении чертежей необходимо детализировать изображение до уровня показанного на примере рис. 7.

- Выполнить фасад здания (с отмывкой) в масштабе 1:100.

- Выполнить разрез в масштабе 1:50.

Варианты заданий приведены в прил. Е. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А2 (420×594) с соблюдением всех правил стандарта.

Фасад здания размещается в верхней левой части листа (2), под ним – план этажа (1). В правой верхней части располагается поперечный разрез здания (3). Компоновка чертежа приведена на рис. 6. Пример выполнения задания дан на рис. 7.

Рис. 6.  Компоновка чертежа

Рис.7  Образец  выполнения  архитектурно – строительного  чертежа.

Приложение В

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Вопросы к зачету

I.Геометрическое черчение

- .Какие основные форматы установлены по ГОСТ 2.301-68*?

- На каком расстоянии от кромки листа проводится рамка чертежа?

- Что называется масштабом чертежа?

- Какие масштабы уменьшения и увеличения применяют по ГОСТ 2.302-68*?

- Как обозначают масштабы на чертеже?

- Назовите основные типы линий, употребляемые в черчении.

- В каких пределах берут толщину S-основной сплошной линии?.

- Какой толщины должна быть на чертеже разомкнутая линия?

- На каком расстоянии от линии контура проводят размерные линии?

- Какой толщины должны быть размерные и выносные линии? Какие линии не допускается использовать в качестве размерных?

II.Проекционное черчение

- Какой способ проецирования используют в черчении?

- Что называется видом ?. Классификация видов.

- Назовите основные виды.

- В каких случаях и как надписывают основные виды?

- Какие виды называются дополнительными, местными?

- Классификация  разрезов.  Обозначение  разрезов  на чертеже.

- Аксонометрические проекции  ГОСТ  2. 317 – 2011.

- Как строить оси прямоугольной изометрии и чему равны показатели искажения по аксонометрическим осям?

- Как строить оси прямоугольной диметрии и чему равны показатели искажения по аксонометрическим осям?

- Как построить окружность в изометрии?

- Как построить окружность в прямоугольной диметрии?

III.Разъемные и неразъемные соединения

- Как образуется резьба?

- Назовите основные элементы профиля резьбы.

- В чем разница между шагом и ходом резьбы?

- По каким признакам классифицируют резьбу?

- Как условно изображают резьбу на стержне, в отверстии?

- Как условно обозначают метрическую резьбу с крупным шагом? с мелким шагом? трубную резьбу?

- Каковы предельные расстояния между тонкой и основной линией при изображении резьбы?

- Из каких элементов состоит болтовое соединение? соединение шурупом? трубное соединение?

IV Чертежи строительные

- Что представляют собой координационные оси?

- Какие масштабы применяют на строительных чертежах?

- Как производится привязка элементов здания?

- Какие размеры различают на строительных чертежах?

- Какой способ нанесения размеров принимается на строительных чертежах?

- Как заканчивается размерная линия на пересечении с выносной?

- Что такое план здания и какие элементы здания изображают на плане?

- Для чего выполняют разрезы здания и какие элементы раскрывает разрез?

- Что дает чертеж фасада здания?

10.Какие размеры проставляют на планах, фасадах и разрезах зданий?

11.Как изображаются оконные и дверные проемы в плане здания?

Основная  литература.

1. Буланже Г.В. Основы  начертательной  геометрии. Методика решения типовых позиционных и метрических задач:  учеб.пособие/ Г. В. Буланже. – М.: Высш. шк., 2010 г. – 181 с.

2. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии: учеб. пособие / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. –24-е изд., стер. М.: Высш. шк, 2009 г. – 272с.

3. Начертательная геометрия: учебник / Ю.И. Королёв. – СПБ.: Питер, 2006 г.

4. Крылов, Н.Н. Начертательная геометрия: учебник / под ред. Н.Н. Крылова - 10-е  изд., стер.  – М.: Высш. шк., 2010 г. – 224 с.

5. Инженерная графика: учебник / Н. П. Сорокин ( и др.),под. ред. Н. П. Сорокина - 4-е изд., стер.-СПб.: Лань, 2009г.-400с.

6. Строительное черчение:  учебник / Е. А. Гусарова ( и др.); под ред. Ю. О. Полежаева. -3-е изд. – М.: Академия, 2006 г.-336с.

7. Чекмарев А. А.  Начертательная геометрия и черчение: учебник / А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :  Высшее образование, 2006. -471с.

Дополнительная  литература.

1.   Павлова А.А. Начертательная геометрия: учебник / А.А. Павлова. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005 г.

2.  Фролов, С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 286 с.

3.  Полежаев Ю. О. Инженерная  графика    :  учебник /  Ю. О. Полежаев. – М.:  Академия, 2011 г. – 416 с.

4. Каминский В. П. Строительное  черчение:  учебник / В. П. Каминский, О. В. Георгиевский, Б. В. Будасов. - 6-е изд.,перераб. и доп. – М.: Архитектура-С, 2006 г. -456с.

5.  Чекмарёв, А.А. Начертательная геометрия: учебник / А.А. Чекмарёв. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005 г.

6.  ГОСТы. Сборник стандартов.

7. Георгиевский О. В. Правила выполнения архитектурно- строительных чертежей: учеб. пособие / О. В. Георгиевский,- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Астрель, АСТ, Харвест, 2007. -112с.

Собственные учебные пособия

1. Крылова, В.Д. Начертательная геометрия: позиционные задачи: учеб. пособие / В.Д. Крылова, О.А. Исаченко. – Чита: ЗабГУ, 2012 г. – 253 с.

2. Альстер Т.М. Изделия и соединения: учебное пособие. -/ Т. М. Альстер.- Чита: ЧитГУ, 2010. – 177 с.

3. Матвеева Н.Н. и другие. Решебник по начертательной геометрии: эл. учеб. пособие – Чита, ЧитГУ, 2008г.

4.  Никульшина Н. Я .  Проектно-конструкторские чертежи для  строителей:  учеб. пособие / Н. Я.  Никульшина,Е. В. Масалова.  - Чита: ЗабГУ,  2014г. -216 с.

5. Никульшина Н . Я.  Начертательная геометрия: учеб. пособие.- / Н. Я. Никульшина. - Чита:  ЧитГУ, 2006. - 129с.

6. Никульшина Н. Я.  Планета  геометрических  образов:  / Н. Я. Никульшина, Е. В. Масалова - Чита: ЗабГУ,  2015г.

Ведущий  преподаватель                      Никульшина Наталья  Яковлевна.

Заведующий   кафедрой                         Швецова  Ирина  Ивановна.